ООО ПКФ «СарГазКом»

ОКП 42 1519

Блок управления, питания и сигнализации

БУПС 4

Паспорт

АФТЦ.421459.003-06 ПС

1. Основные сведения об изделии

Блок управления, питания и сигнализации БУПС 4

Заводской номер__________________

Дата выпуска      __________________

число, месяц, год.

1.1. Изготовитель:

OOO ПКФ "СарГазКом";

410047, г. Саратов , ул. Танкистов д.124 А

тел./факс (845-2) 66 -11-15, 66 -10 -79, 66 -11 -36, 66-05-32, 66-04-76

http: //www.sargazcom.ru ; e-mail: mail@sargazcom.ru

2. Основные технические данные

2.1. Основные технические данные приведены в таблице 1*

Таблица 1

| Наименование параметра или характеристики | Единица измерения | Значение Исп. В |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | В | 220 | +10% |
|  |  |  | -15% |
| Частота питающего напряжения | Гц | 50 ± 1 |
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 6 |
| Время прогрева, не более | с | 15 |
| Время перекрытия газового трубопровода при отключении напряжения питания, не более | с | 5 |
| Количество входов для подключения датчиков технологического оборудования котельной | шт. | 8 |
| Количество входов для подключения датчиков пожарной сигнализации | шт. | 1 |
| Количество входов для подключения датчиков охранной сигнализации | шт. | 1 |
| Количество входов для подключения датчиков общекотельных аварий | шт. | 4 |

*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения , не ухудшающие технических и эксплуатационных свойств изделия без согласования с заказчиком.

3. Комплектность

3.1. Состав изделия перечислен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование изделия | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Блок управления, питания и сигнализации БУПС 4 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Паспорт | 1 |  |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения.

4.1.1. Срок службы 10 лет, в том числе срок

хранения 12 месяцев в упаковке изготовителя в

складских помещениях.

4.1.2. Межремонтный ресурс 15000 циклов при трех ремонтах в течение срока службы 10 лет. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем действующей

эксплуатационной документации.

4.2. Гарантия изготовителя (поставщика).

4.2.1. Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие блока управления, питания и сигнализации БУПС 4 требованиям технических условий при условии соблюдения потребителем правил монтажа, ввода в действие и эксплуатацию, установленных в руководстве по эксплуатации.

4.2.2. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня

изготовления.

4.2.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

4.2.4. При выходе из строя в течение гарантийного срока по

вине предприятия-изготовителя блок подлежит ремонту или замене предприятием-изготовителем.

5. Свидетельство об упаковывании

Упакован предприятием ООО ПКФ «СарГазКом» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик    ____________________/ ____________________

Подпись                             Ф.И.О

Дата               ____________________

Число, месяц, год

6. Свидетельство о приемке

Блок управления, питания и сигнализации БУПС 4  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК    ____________________/ ____________________

Подпись                             Ф.И.О

Дата                       ____________________

Число, месяц, год

М.П.